Термостатический элемент Prado

| Артикул: | PR700100 |
| --- | --- |

Производитель: «ПРАДО-Ижевск», Удмуртская. респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская 268., Россия.

| Наименование изделия: | Термостатический элемент «Prado» ТУ № 4218-004-90084029-2011 Сертификат № С-RU.АЯ56.В.02384 |
| --- | --- |
| Обозначение изделия (артикул). | PR700100 |
| Предприятие изготовитель: | ООО «ПРАДО-Ижевск» 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268 |

Назначение

Термостатический элемент «Prado» - предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Эксплуатационные ограничения

Термостатический элемент используется совместно с радиаторным термостатическим клапаном, в одно и двух трубных системах отопления, для автоматического поддерживания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °С.

Термостатические элементы должны эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150-69:

Термостатические элементы не предназначены для использования в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей агрессивные компоненты, пыль и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Таблица 1

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение | Единицы величин |
| --- | --- | --- |
| Тип термостатического элемента | Жидкостной |  |
| Нижний предел регулирования температуры воздуха (Значение *) | 6,5 | °С |
| Верхний предел регулирования температуры воздуха (Значение «5») | 27,5 | °С |
| Температура окружающей среды, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона | От -15 до +50 | °С |
| Относительная влажность воздуха, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона | От 30 до 85 | % |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 | °С |
| Максимальное давление теплоносителя | 1,0 | МПа |
| Максимальный перепад давления на клапане (предельный перепад давления, при котором головка сохраняет регулирующие свойства) | 0,1 | МПа |
| Присоединительная резьба накидной гайки | M30x1,5 |  |
| Нормативный перепад давления на клапане | 0,01 -0,03 | МПа |
| Время срабатывания на изменение температуры | 24 | мин. |
| Расчетный срок службы (при соблюдении требований к эксплуатации) | 15 | лет |

Указания по монтажу

- Термостатический элемент должен использоваться с термостатическими клапанами имеющими присоединительную резьбу М30х1,5.

- Цифры настройки, нанесенные на подвижной части корпуса, соответствуют следующим температурам в помещении:

Вид шкалы регулирования

3. Не рекомендуется устанавливать термостатический элемент таким образом, чтобы температура воздуха, окружающего термодатчик не соответствовала температуре воздуха в помещении (в нише, за шторами, экранами, под выступающим подоконником, над трубопроводом отопления и т.п.)

4.	 Датчик должен всегда реагировать на изменение температуры воздуха в помещении.

Термостатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, что бы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика.

5.	 Не допускается устанавливать термостатический элемент в зоне воздействия прямых солнечных лучей.

6.	 Не рекомендуется устанавливать термостатический элемент в вертикальном положении, так как тепловое воздействие корпуса клапана и труб системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.

6.	 Установка термостатического элемента на клапан должна производиться в следующей последовательности:

– Снять с клапана защитный колпачок.

– На термоэлементе установить индикаторную стрелку на позиции «5» (шток убран).

– Установить термоэлемент на клапан таким образом, чтобы индикаторная стрелка была удобна для обзора.

– Удерживая термоэлемент в таком положении, затянуть до упора металлическую рифлёную накидную гайку термоэлемента. Несколько раз повернуть рукоятку термостатического элемента для надежной притирки.

Внимание: не разрешается затягивать металлическую рифлёную гайку термостатического элемента гаечным ключом. При использовании гаечного ключа возможно механическое повреждение гайки. Производитель не несет ответственность за дефекты гайки, возникшие в результате монтажа с использованием гаечного ключа.

Габаритные размеры

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Термостатический элемент должен использоваться строго по назначению в соответствии с указанными рабочими параметрами. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию не допускается.

# Меры по обеспечению безопасности

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности

по ГОСТ Р 53672-2009.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию арматуры допускается персонал, прошедший соответствующее обучение по ГОСТ 12.0.004-90.

# Упаковка и консервация

Упаковка термостатического элемента соответствует требованиям ГОСТ 23170-78

Консервация термостатического элемента производится

по ГОСТ 9.014-78.

Срок действия консервации – 3 года.

# Транспортирование, условия и сроки хранения

Условия транспортирования и хранения термостатических элементов

- 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования и хранения по группе

5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

Допускается перевозка термостатических элементов пакетами.

# Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 5 лет с момента продажи.

Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр ООО «ПРАДО-Ижевск». Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО «ПРАДО-Ижевск».

3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Комплектация

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во.шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термостатический элемент | шт. | 1 |
| 2. | Гарантийный талон | шт. | 1 |

Гарантийный талон №_____

Наименование товара ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

| № | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prado PR700100 |  |

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи	 Подпись продавца

Штамп или печать	Штамп о приемке

торгующей организации

С условиями гарантии согласен:

Покупатель	(подпись)

Гарантийный срок – Шестьдесят месяцев с даты продажи

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр ООО «ПРАДО-Ижевск» по адресу : Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская 268, тел./факс (3412)911020.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предъявляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес контактные телефоны;

  - название и адрес организации, производившей монтаж;

  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

  - краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

Отметка о возврате или обмене товара: Дата: « » 20 г. Подпись

- Настоящий заполненный гарантийный талон